## Slide 1
총괄연구기관 : 서울대학교
참여연구기관 : 세종대학교, 한국항공대학교, 연세대학교, 홍익대학교, 한국과학기술원, 단암시스템즈
2025년 11월 3일 (월)
발표자 : 기창돈 교수
(1세부 연구책임자)
무인이동체 원천기술 개발사업 / 탐지 및 인식 연구단
위성항법 정밀도 향상 및 무결성 확보기술 개발

## Slide 2
1세부 연구목표
불릿 예제 단계 1
  불릿 예제 단계 2
  불릿 예제 단계 2
위성항법 정밀도 향상 및 무결성 확보기술 개발
위성 항법보강시스템을 활용한 측위 정확도 향상기술 개발 (절대항법, 개활지, 세부기술1,2)
다중 경로 탐지 및 대응기술 개발 (절대항법, 도심지, 세부기술3)
다중 무인이동체용 상대벡터 및 무결성 기술 개발 (상대항법, 개활지, 세부기술4)
절대 및 상대 항법용 cm급(반송파) 정확도 및
무결성 기술 개발
도심 환경용 m급(코드) 정확도
다중경로(Multipath)
저감기술 개발

## Slide 3
1세부 성능 및 성과물 요구조건
성과 지표 | 사업기간 | 
 | 1단계 (2020-2022) | 2단계 (2023-2027)
cm급 항법지원 반경 (km) | 50 | ≥ 100
cm급 항법정확도 (cm) | 20 | ≤ 5
다중위성결합/분리 실시간 갱신주기 (Hz) | 0.5 | ≥ 2
보완항법 백업 항법정확도 (m) | - | ≤ 5
보완항법 측위성능 가용성 (%) | - | ≥ 99
상대벡터기반 다중 무인이동체 항법정확도 (cm) | 50 | ≤ 30
상대벡터 항법 갱신주기 (Hz) | 0.5 | ≥ 1
기술실증기 탑재용 항법 SW (세부기술4)

## Slide 4
I. 연구 진행 현황

## Slide 5
세부기술1
제안 기술 소개
가용범위 확장 (>100km)을 위한 분리형 Network RTK 보정정보 생성 기술
오차 합계
위치
대류층
위성 궤도
전리층
위치
기존 :
위성 궤도 + 전리층 + 대류층 총합
제안 :
전리층
대류층
[Network RTK 보정정보]
(요소별 보정정보)
위성 궤도
기존 기술의 한계
  현재 정밀항법(Network RTK) 기법의 가용범위는 50~70km
  기후변화(강우, 태풍) 발생시 측위 정확도 저하
제안 기술의 특징
  가용 범위 확장 (50km -> 100km)
  악천후 대비 강건성 확보
  실시간 (초기 수렴 시간 < 60 sec) 위치 결정
  최소 기준국 설치로 서비스
  (전국 기준국 수 : 50개 -> 20개)

## Slide 6
세부기술1
1단계
2단계
분리형 보정정보 생성 알고리즘 설계
시뮬레이션 데이터기반 성능 검증
위치 정보
시뮬레이션 SW
시뮬레이션 데이터
User
5cm
50km
네트워크
기존 (전리층 + 비전리층)
전리층
비전리층
전리층
대류층
궤도
주파수 조합
정밀 궤도
live signals
5cm
실시간
보정정보
실측 데이터기반 성능 검증
테스트베드 활용 성능 검증
  테스트베드 선정
  테스트베드 기동 테스트
보정정보 생성 실시간 SW 개발
  데이터 수집 기술 (GNSS 원시 측정치 / 정밀 궤도)
  보정정보 생성 기술
  보정정보 방송 기술
기술 실증기 탑재 성능 검증
현재
연구 추진 계획

## Slide 7
세부기술1
연구 진행 현황 [1/3]
정밀 보강항법 시스템 인프라 시범운용
  100km 반경 기준국 네트워크 2차 테스트베드 시범운용
  기준국 고장상황 대비 예비 기준국 네트워크 운용
  실시간 보정정보 SW 모듈 별 통합 완료
다중 기준국 NTRIP 통신
RTCM 메시지 디코더
데이터 시각 동기화
위성 궤도/시각 계산
TCP/IP 기반 통신 서버 구축
보정정보 메시지화
보정정보 스케줄링
2차 테스트베드
CHUL
GANH
SEOS
(주기준국)
YEOJ
HCNH
WNJU
사용자
보정정보 SW 모듈 별
기능 검증 (2차년도)
데이터 수집
실시간 SW
보정정보 방송
실시간 SW
보정정보 생성
실시간 SW
기준국
데이터
보정정보
데이터수집
실시간 SW
보정정보 방송
실시간 SW
보정정보 생성
준실시간 SW
기준국
데이터
보정정보
보정정보 실시간 SW
통합 완료 (당해년도)
테스트베드 기준국
예비 기준국
실시간 보정정보 SW 통합
원시 측정치 전처리
Network RTK 보정정보 생성
GPS, GLONASS 보정정보 지원
준실시간
실시간

## Slide 8
세부기술1
보강항법 시스템의 기능 실시간 구현 완료 (보정정보 생성 & 방송)
연구 진행 현황 [2/3]
보정정보
실시간 SW
[TCP/IP]
SW 개발 결과 – 100km 반경 기준국 2차 테스트베드 시범운용
주기준국 CPC 보정정보(생성)
주기준국 CPC 보정정보(수신)
2mm
잔차
[C++]
SNU312
(사용자)
분석일 | 2025.10.26
시간 (UTC) | 5 PM ~ 6 PM
Mask angle | 15 deg
수평 오차 (RMS) : 2.1cm
5cm
사용자
실시간 SW
IGS 서버
[C++]
보정정보
방송
측정치 수집
보정정보
수신
정밀 궤도 수집
실시간
CPC: Carrier Phase Correction
보정정보 방송 정밀도: 1mm
보정정보 활용 측위 결과
(실시간 사용자 SW)
CHUL
GANH
SEOS
(주기준국)
YEOJ

## Slide 9
SNU312
(사용자)
IGS 서버
세부기술1
연구 진행 현황 [3/3]
SW 개발 결과 – 기준국 고장상황 대비 예비 기준국 네트워크 운용
수평 오차 (RMS) : 1.6cm
IGS 서버
측정치 수집
정밀 궤도 수집
보정정보
실시간 SW
[TCP/IP]
[C++]
사용자
실시간 SW
[C++]
보정정보
방송
보정정보
수신
실시간
분석일 | 2025.10.26
시간 (UTC) | 6 PM ~ 7 PM
Mask angle | 15 deg
보정정보 방송 정밀도: 0.5mm
수평 오차 (RMS) : 1.6cm
5cm
MAC: Master-Auxiliary Correction
HCNH 기준국
전리층 MAC 보정정보(생성)
HCHN 기준국
전리층 MAC 보정정보(수신)
잔차
보정정보 활용 측위 결과
(실시간 사용자 SW)
2mm
CHUL
GANH
SEOS
(주기준국)
YEOJ
HCNH
보강항법 시스템의 기능 실시간 구현 완료 (보정정보 생성 & 방송)

## Slide 10
제안 기술 소개
세부기술2
연구 필요성
  실시간 정밀한 위치의 높은 가용성 필요
  실시간 프로세스의 연산량 경량화 필요
  저가 수신기의 정밀 위치 산출 소요 시간 감소 필요
제안 기술의 특징
  다중 위성군 Network RTK 측위 기술을 통해 정밀 위치의 가용성 및 연속성 보장
  보정정보 재조합 알고리즘을 통해 측위 정확도 향상
  정밀 위치의 산출 소요시간 감소 및 연속성 향상 방법 제안
  양호한 측정치 선별 및 다중 위성군 최적 조합 선별 방법 제안
실시간 정밀 항법(< 5cm, 2Hz)을 위한 다중위성군 Network RTK 측위 기술 제안

## Slide 11
연구 추진 계획
세부기술2
정밀 측위 알고리즘 설계
  미지정수 결정 및 검색 공간 축소 알고리즘 설계
     최적 미지정수 검색 연산량 절감 및 Fix Rate 향상
  다중 위성군 신호 분할/결합/선별 알고리즘 설계
     최적 위성 선별 기법 대비 연산량 감소 확인
1단계
시뮬레이션 데이터 기반 성능 검증
  1단계 정량적 목표 달성 확인 (항법 지원 반경 : 50km 이내, 항법 정확도 : 20cm 이내, 원시데이터 제공주기 : 0.5 Hz)
준실시간 정밀 항법 SW 고도화 및 보완
  다양한 운용환경에 대한 위성 선별 알고리즘 성능 검증 완료
위성선별 알고리즘의 보완
  단일시점 위성선별 알고리즘의 한계 분석
  기준 및 선별 위성의 연속성을 고려하도록 위성선별 알고리즘 보완
위성 선별 모듈과 보호수준 산출 모듈의 연동 기능 검증
  고장검출, 위성선별, 미지정수 결정, SS-RAIM 기반 보호수준 산출 모듈의 연동 시뮬레이션을 통한 검증
실시간 정밀 항법 SW 개발 및 검증
  실시간 임베디드 SW로 고도화 작업 진행
    준실시간 SW 측위 결과와 비교시 오차율 1% 미만 목표
    Pixhawk 호환성 검증
2단계
현재

## Slide 12
연구 진행 현황 [1/4]
세부기술2
다중 GNSS 신호 최적 결합 위성선별 알고리즘 보완
  기존 진행된 단일 시점 DOP 기반 위성선별 알고리즘의 한계점 분석
  위성군별 기준위성과 선별된 위성의 연속성을 고려하도록 위성선별 알고리즘을 보완
 GSSM 보완 알고리즘 적용 결과
미지정수 결정, 연산 시간 단축 효과 확인
GSSM: Geometry-based Satellite Selection Method

## Slide 13
연구 진행 현황 [2/4]
세부기술2
Pixhawk 호환성 검증 수행
  무인이동체의 정밀 항법 연동성 검증을 위해 PX4 연계 실험 수행
  4Hz 이상의 정밀해(Fixed Solution) NMEA 데이터 입력 시 PX4 호환 가능성 확인
Pixhawk 호환 실험 구성
수집 GNSS 신호 재방사
실제 동적 환경에서 RF 신호 취득
동적 사용자 RF 신호 데이터 베이스 구축
실시간 처리 시스템
실시간 GNSS 정밀측위 SW 구동
RF 신호 방사
신호 처리 및 데이터 출력
PX4 연계
GNSS Data Input
4Hz NMEA
Pixhawk 4 데이터 연계 확인
Q Ground Control
고도 모드  위치 모드로 전환 확인
위성 수와 HDOP
정상적 출력
안정적인 4Hz 이상의 NMEA 입력 시
수집 GNSS 신호 재방사
  GNSS 신호 재방사
  보정정보 데이터의 GNSS 시각 동기 및 재방사
실시간 정밀 GNSS 처리 시스템 구동
  GNSS 보정정보 및 사용자 신호 입력
  정밀 NMEA 데이터를 Pixhawk에 입력
PX4 연계
  정밀 측위 NMEA 데이터 입력
  연계성 확인

## Slide 14
세부기술2
연구 진행 현황 [3/4]
단암시스템즈 개발 GNSS 수신기 RTK 성능 평가
  저가형 수신기 (UBLOX F9P), 단암시스템즈 개발 수신기 (G1000), 측량급 수신기 (Trimble NetR9)의 원시 측정치를 이용하여 RTK 측위 후, 성능 비교 수행
  위성 배치가 동일한 환경에서, 측량급 수신기와 동등한 수준의 측위 결과 제공
데이터 기간 | 2025/08/23 16:00 to 17:00 (KST)
기준국 안테나 | TRM 159900.00 SCIS
기준국 수신기 | Trimble Alloy
사용자 안테나 | TRM 29659.00 SCIS
사용자 수신기 | Trimble-NetR9 UBLOX-F9P 단암시스템즈 G1000
데이터 주기 | 2Hz
가용 위성군 및 주파수 | Case 1: GPS L1/L5 Case 2: GPS L1/L5, GAL E1/E5a, QZS L1/L5
용산 (기준국)
6.6km
F9P
G1000
NetR9
SJU (사용자)
CASE 1: GPS ONLY
수평 오차[mm] | MEAN | STD | RMS | 95%
F9P | 8.1 | 3.6 | 8.9 | 14.4
G1000 | 7.2 | 3.4 | 7.9 | 13.7
NetR9 | 7.2 | 3.3 | 7.9 | 14.3
수평 오차[mm] | MEAN | STD | RMS | 95%
F9P | 6.5 | 3.0 | 7.1 | 11.5
G1000 | 5.6 | 2.5 | 6.1 | 9.8
NetR9 | 5.6 | 2.6 | 6.2 | 10.4
CASE 2: GPS + GAL + QZS
단암시스템즈 개발 GNSS 수신기 성능 측량급 수신기와 동등 수준 확인

## Slide 15
연구 진행 현황 [4/4]
세부기술2
실시간 정밀측위 임베디드 SW 개발 및 검증
  C기반 실시간 정밀측위 임베디드 SW 개발
  기 개발된 MATLAB 기반 준실시간 SW 와 C기반 실시간 임베디드 SW의 결과를 비교하여 개발 검증 수행 (정량: 오차율 1% 미만)
NMEA
재방송 모듈
RTK Float Solution
Log Float Solution
Log Float Code & Phase Residuals
Log Fixed Solution
Log Fixed Code & Phase Residuals
Log Number of Satellites
Log Fix Success Rate
Log AR Ratio Test Value
Log Ratio of Fixed Ambiguity
검증용 UBX
RTK Fixed Solution
Fix Rate | 99.95%
수평 오차 | MEAN: 0.007m RMS: 0.007m 95%: 0.013m
Number of Satellites
Ambiguity Success Rate
% of Fixed Ambiguity (PAR)
Ratio Test Statistics
C 와 MATLAB 간 결과 일치 확인
각 상태 값 차이 확인
측위 오차 차이 (C – MATLAB = )
측위 결과 (Fixed & Float Mode)
실시간 임베디드 정밀측위 SW 구현 완료 및 검증 완료 (오차율 1% 미만 달성)
Threshold 0.00007 m
Threshold 0.00007 m
Difference of
Float Mode Solution
Difference of
Fixed Mode Solution

## Slide 16
세부기술3
제안 기술 소개
다중경로 환경에서의 측위 정확도 향상을 위한 딥러닝 기반 다중경로 탐지 및 대응 기술
기존 기술의 한계
  기존의 기계학습 기법을 이용한 다중경로 탐지 기술의 정확도는 학습되지 않은 환경에서 테스트 시 55.3% 수준
  *CMC 측정치 변화량을 통해 다중경로 오차를 계산할 수 있으나, 근사로 인한 누적 오차로 정확도 감소
제안 기술의 특징
  이중편파 안테나를 통해 기계학습/딥러닝에 적용할 수 있는 다양한 측정치의 특징(feature) 추출
  큰 측위 오차를 유발하는 NLOS-only 신호 제거 가능
  LOS+NLOS 신호는 상황에 따라 CMC 측정치를 활용하여 다중경로 오차를 계산하여 보정하거나, 제거한 후 LOS-only 신호만을 이용하여 측위
이중편파 안테나
GNSS measurements
CMC 변화량 및 GNSS 신호 분류 결과 기반의 측위 정확도 향상 알고리즘 적용 (LOS+NLOS: Correction or Exclusion, NLOS-only: Exclusion)
LOS-only
LOS+NLOS
NLOS-only
측위 결과
학습된 딥러닝 모델 기반의 GNSS 신호 수신 환경 분류 (다중경로 신호 탐지)
학습에 사용되지 않은 데이터로 테스트 시 82%의 다중경로 탐지 정확도 달성
다중경로 대응 기법을 적용하지 않은 경우 대비 46%의 측위 정확도 향상도 달성
* CMC : Code Minus Carrier

## Slide 17
연구 추진 계획
세부기술3
1단계
2단계
안테나 모듈 변경을 통한 다중경로 환경 탐지 기계학습 기법 연구
CMC 측정치를 활용한 측위 정확도 향상 기법 연구
현재
실측 데이터 취득 후 실시간 후처리 방식으로 성능 검증
다량 확보된 학습 데이터 및 딥러닝을 통한 측위 성능 향상 연구
무인이동체용 실시간 알고리즘 및 HW/SW 모듈 개발
  다중경로 탐지 및 대응 HW 모듈 제작
  무인이동체용 실시간 알고리즘 및 임베디드 SW 개발
  모의 다중경로 환경 지상 테스트베드 구축
무인이동체 탑재 지상통합시험 및 테스트베드 기반 성능 검증
자체 무인이동체를 활용한 실증 및 성능 최적화

## Slide 18
세부기술3
연구 진행 현황 [1/2]
실시간 다중경로 탐지 및 대응 HW/SW 모듈 개발
  이중편파 안테나, GNSS 수신기, 임베디드 보드 기반의 HW 모듈 제작 완료
  실시간 다중경로 탐지 및 대응 SW 개발에 필요한 모든 모듈 개발 및 실시간성 검증 완료
이중편파 안테나
[실시간 다중경로 탐지 및 대응 SW]
GNSS 수신기
실시간 SW
UBX 데이터 수신 모듈
다중경로 신호 탐지 모듈
실시간 측위 결과 출력
실시간 RHCP 신호 (1Hz)
실시간 LHCP 신호 (1Hz)
GNSS 항법 메시지 디코딩 모듈
GNSS 측정치 파싱 모듈
측위 모듈
실시간 측위 결과 출력 (1Hz)
임베디드 보드
실시간 수신기 추정 위치 디스플레이
NLOS 신호 제거 및 다중경로 오차 보정 모듈

## Slide 19
세부기술3
실시간 다중경로 탐지 및 대응 SW 성능 검증 완료
연구 진행 현황 [2/2]
실시간 다중경로 탐지 및 대응 SW 성능 평가
  실시간 다중경로 탐지 및 대응 HW 모듈을 차량에 탑재하여 지상통합시험 수행
  실시간으로 GNSS 원시 측정치 및 GNSS/INS 원시 측정치 데이터 수집 진행하며 모니터에 실시간 측위 결과 디스플레이
  후처리된 수신기 위치 참값과 비교하여 실시간 측위 결과 성능 평가
안테나 모듈
GNSS 수신기 모듈
임베디드 보드
GNSS/INS 시스템
▲ 다중경로 탐지 및 대응 HW 모듈
GNSS 수신기 모듈
임베디드 보드
GNSS/INS 시스템
노트북
 | 평균 수평 측위 오차 | 최대 수평 측위 오차
알고리즘 적용 전 | 15.02 m | 64.39 m
알고리즘 적용 후 | 7.83 m | 28.45 m
향상도 | 47.86% | 55.81%
▲ 성능 평가 주행 경로 중 일부 예시
▲ 성능 평가 주행 경로 전 구간 결과

## Slide 20
제안 기술 소개
세부기술4
다중 무인 이동체의 자율 협업을 위한 상대 벡터 도출 및 무결성 확보 기술
2. 상대 벡터 무결성 보장 기술
측정치 고장 검출 기술
무결성 위협 정량화 기술
Error
1. 상대 벡터 도출 기술
이중차분 선형 관측식 구성
미지정수 및 상대벡터 도출
Relative vector
Protection Level
연구 필요성
  다양한 지역에서의 다중 무인 이동체의 자율 협업을 위해 상대 벡터 도출 및 무결성 확보 기술이 필요함
   전 세계적으로 상대 벡터 도출 연구는 초기 단계
  기존 RTK 기술은 무결성 정보는 제공하지 않음
  기존 RTK 기술 사용시 동적 무인 이동체간 상대 벡터 정확도 감소 및 긴 초기수렴시간 문제 발생
제안 기술 의 특징
정밀 상대벡터 도출 기술
  다수의 동적 이동체 간 정밀 상대벡터 도출
상대벡터 무결성 보장 기술
  상대기체 기반 모니터링을 활용한 정밀 상대벡터 무결성 보장 알고리즘 개발 및 성능 향상 연구 수행

## Slide 21
연구 추진 계획
세부기술4
측
준실시간 테스트베드
다중 무인이동체 상대벡터 도출 알고리즘 구성 및 시험 평가를 통한 검증
편대 비행실험을 통해 상대벡터 도출 알고리즘 검증
1-to-N RTK 상대벡터 도출 Antenna Array RTK (AARTK)
정량적 성능 평가 항목에 대한 성능 평가
준실시간 테스트베드 구축 및 실험 평가
  실증용 실시간 상대항법 SW/HW 검증
실시간 상대벡터 도출 알고리즘 강건성 보강
  듀얼 칼만 필터를 이용한 미지정수 성능 향상
  비행데이터를 이용한 사이클슬립 검출
실증기 탑재 실시간 상대항법 SW/HW 개발 및 검증
1단계
*거리 제한 없는 데이터 통신 위한 VPN 구성
실시간 상대항법 실증용 수신기
실험 드론(UAV)
임베디드 보드 + 무선랜카드
상용 Ublox F9P 수신기 및 안테나
수신기 모듈
위성 항법 신호
TCP/IP VPN 통신 데이터전송
2단계
GNSS Raw Data
목표치 50 cm 달성
목표치 0.5 Hz 달성
목표치 5분 달성
[VPN 통신]
상대항법 도출 임베디드 모듈 + LTE Linux OS 통신
시제품 GNSS 수신기 및 안테나
실증기 (UAV)
실증기 탑재 상대항법 SW/HW
미지정수 해 산출시간
상대벡터 정확도
갱신주기

## Slide 22
연구 진행 현황 [1/2]
세부기술4
다중 GNSS 측정치를 이용한 미지정수 해 산출 및 상대벡터 도출 기법의 실시간 SW/HW 성능을 검증함
실시간 상대항법 장비의 SW/HW 검증 및 시험 평가
  실시간 상대항법 SW 성능 검증 (상용 수신기를 이용한 실시간 모드, 준실시간 SW 결과와 비교)
    상대벡터 ENU RMSE 3D: 0.003m, 실시간 runtime 평균 62.6% 개선, 미지정수 산출시간 1초 달성
항우연 자율 협력 모듈 통신 시험 (10월 14일)
  1hz 주기로 도출된 상대벡터를 binary 형식으로 자율협력 모듈로 전송
  USB to UART 컨버팅을 통한 UART 통신
  자율협력모듈에서 1hz로 상대벡터 수신 가능함을 확인
▲자율협력모듈 상대벡터 수신결과
▲ 미지정수 산출시간
▲ 상대벡터 결과 차이 [m]
▲ 실시간 SW 연산 속도 개선
▲자율협력모듈 통신 시험

## Slide 23
연구 진행 현황 [2/2]
세부기술4
실시간 무결성 보장 알고리즘 개발 및 성능 향상을 위한 추가 연구 수행
상대기체 기반 모니터
(Eph., CCD,…)
Base
무결성 보장 범위
목표 : ~ 50 m
모니터 정상 작동 확인
보호 수준 검증 완료
상용 수신기 기반
GNSS 실측치 수집
위치오차
보호수준
E,N,U 방향 상대 벡터 (m)
cm 수준 보호 수준 산출
실측치 기반 RTK/INS 시스템의 보호 수준 검증
실시간 상대 벡터 무결성 보장 SW 구현 및 실측치 기반 후처리 검증 완료
  실시간 Ephemeris/CCD 고장 모니터 및 상대 벡터 산출 SW 구현
상대벡터 무결성 서비스 보장 범위 확장 및 성능 향상을 위한 이론 연구 검증
  1단계에서 무결성 보장 범위 확장 및 RTK/INS 시스템에 대한 이론 연구를 수행함.
  2단계에서 GNSS 실측치를 활용하여 검증함.
  상대 벡터 무결성 보장 범위를 km 수준으로 확장 및 성능 향상 가능성 확인

## Slide 24
연구 진행 현황
위탁과제
HW 설계 및 제작
  정밀항법 수신기 제작
  다중위성군 (GPS, GLO, GAL, BDS), 다중 주파수(L1, L2C, L5) 위성 항법 수행
  진동 상황에서의 강건성 확보를 위한 기구물 및 커넥터 활용
Pixhawk4 호환성 확보를 위한 성능 향상 요청 반영
  기존 GNSS 목표 : Output rate 2Hz
  사업단 요청 사안 : Pixhawk4와의 호환성 개선을 위한 output rate 향상 요청 (≧4Hz)
  결과 : Output rate 4Hz 동작 검증
    GNSS 신호 수신, 항법 수행, 젯슨나노로의 상대벡터 송신까지 전과정 수행이 4Hz로 정상동작

## Slide 25
II. 연구 개발 계획

## Slide 26
세부기술1 & 2
실시간 정밀 보정정보 생성 SW 개발 및 실시간 정밀 측위 SW 개발
실시간 정밀 보정정보 생성 SW 개발
  Galileo 위성군 보정정보 추가 지원
실시간 정밀 항법 SW 개발 및 검증
  위치해 분리 비교 모듈을 단암수신기 정밀 항법 SW에 결합
  2차 테스트 베드 확장(반경 100km)에 따른 보정정보 재조합 알고리즘 보완
실시간 정밀 보정정보 생성 SW
실시간 정밀 항법 SW
실시간 데이터 수집 SW
실시간 보정정보 방송 SW
실시간 보정정보 생성 SW
실시간 정밀 측위 모듈
위치해 분리비교 및
보호수준 산출 모듈
위치 오차 & 보호 수준
2차 테스트베드
GPS
GLO
GAL(예정)
보정정보 지원 위성군

## Slide 27
세부기술3
실시간 다중경로 탐지 및 대응 SW 최적화
다양한 다중경로 환경에서의 실시간 SW 성능 검증
  다양한 시나리오의 차량 주행 경로 설정
  실시간 다중경로 탐지 및 대응 SW 최적화
NovAtel GPS-703-GGG
Antcom 3G1215RL-AA-XT-1
NovAtel SPAN-SE
NovAtel UIMU-H58
GNSS 수신기 모듈
임베디드 보드
GNSS/INS 시스템
노트북
실험 데이터를 바탕으로 SW 최적화 중

## Slide 28
세부기술4
정밀 상대벡터 도출 실시간 SW/HW 성능 검증 및 시험 평가
다중 무인이동체를 활용한 동적 및 정적 운용 환경에서 시험 평가 진행
  상대항법 장비의 정량적 성능 검증 지표 도출 (RMSE, TTFF, 갱신 주기)
  산출된 무결성 파라미터 검증
  상대항법 모듈 SW/HW 보완
  실증기 편대비행 시험 및 자동착륙 비행 시험
▲ 다중 무인이동체 실시간 SW 시험 평가
실시간 SW 시험 평가 및 성능 검증
항법 성능 검증용 고정밀 수신기
Master UAV
Follower UAV
Follower UAV
상대항법장비 (자체수신기)
상대벡터 및 무결성 정보 도출 결과
GNSS Raw Data
[C 코드 기반 실시간 SW]
상대항법장비
상대벡터 E,N,U RMSE (cm)
상대벡터 갱신 주기 (Hz)
미지정수 Fix Ratio (%)
미지정수 산출 시간 (TTFF)
실시간 SW의 정량적 성능 검증 지표
상용 RTK 수신기
Reference
상대벡터 도출 결과
[상용 RTK SW]

## Slide 29
III. 기술 실증 계획

## Slide 30
세부기술 1 & 2
실시간 정밀 보정정보 생성 SW & 정밀 측위 SW 실증
검증용 데이터 수집 실험 및 실시간 SW 성능 검증 [1단계]
  다양한 조건에서 기준국 테스트베드와 사용자 실험 데이터 수집 후 데이터베이스화
  검증용 데이터 재방송을 통해 실시간 SW 성능 검증
[기준국 데이터베이스]
[사용자 데이터베이스]
기상 환경
[보정정보 생성 PC]
실시간 보정정보 방송
데이터 수집
데이터 수집
재방송
재방송
100km
[사용자 임베디드 PC]
5cm

## Slide 31
세부기술 1 & 2
실시간 정밀 보정정보 생성 SW & 정밀 측위 SW 실증
보강항법 인프라 및 사용자 전체 실시간 실증 [2단계]
  기준국 테스트베드와 사용자 실시간 데이터 활용
  정밀 보정정보 생성 및 정밀 측위 SW 실시간성 검증
기상 환경
[보정정보 생성 PC]
실시간 보정정보 방송
실시간 데이터
100km
[사용자 임베디드 PC]
정밀 측위
실시간성 검증
실시간 데이터

## Slide 32
세부기술3
실시간 다중경로 탐지 및 대응 SW 실증
다중경로 탐지 및 대응 HW 모듈을 탑재한 실증용 차량 구성
  실증용 차량에는 위치 참값 생성용 GNSS/INS 통합장비 탑재
  드론 보다는 빌딩 사이를 달리는 차량이 다중경로의 영향을 더 받기 때문에 더 어려운 환경임
실시간 다중경로 탐지 및 대응 SW 실증
  차량 주행 과정 비디오 녹화
  다중경로 대응 실시간 측위 결과 디스플레이에 출력 및 녹화
  실시간 실증 이후, GNSS/INS 후처리를 통해 위치 정보 참값을 획득한 후 다중경로 탐지 및 대응 성능 검증
정적/동적 환경 다중경로 시나리오
실시간 GNSS 원시 측정치 데이터 수집
[다중경로 탐지 및 대응 SW를 탑재한 임베디드 보드]
실시간 측위 결과 출력
실시간 수신기 추정 위치 디스플레이
GNSS/INS 원시 측정치 데이터 수집
상용 GNSS/INS 후처리 소프트웨어
후처리된 위치 정보 참값 획득
다중경로 탐지 및 대응 성능 검증

## Slide 33
세부기술4
실증기사업 (자율협력모듈) 편대비행 시험 (2026년 예정)
비행 시험 검증 항목
이륙준비 (3min)
이륙 후 호버링 (1min)
편대비행 (10min)
착륙 (1min)
PC
4G/LTE
FOLLOWER1
MASTER
FOLLOWER2
(항우연, 2026년 예정) 장소 : 개활지 비행대수 : 1 Master , 2 Follower 총비행시간 : 15min 무인기간 간격 : 10 ~ 12.5 m 비행 고도 : 10 m 비행 거리 : 20 ~ 25 m 비행 속도 : 1 ~ 2 m/s
검증 항목 | 세부 시험항목
이륙 준비 중 통신연결 및 데이터 전달내용 확인 | 임베디드 PC 통신연결 및 원시 데이터 전달 확인 상대위치 도출 맟 무결성 정보 생성 결과 확인 (Teminal창 결과확인)
이륙 이후 비행 중 데이터 전달내용 확인 | 상대위치 도출 및 무결성 정보 생성 결과 확인 (Teminal창 결과확인) (MASTER 임베디드 PC) GNSS 수신기→자율 항법 모듈 절대 위치 전달 확인 FOLLOWER PC→자율 항법 모듈 상대위치 및 무결성 정보 전달 확인
착륙 이후 데이터 정보 확인 | GNSS 원시 데이터 정보 및 상대위치 저장정보 확인
실증기 사업 편대비행 시나리오

## Slide 34
IV. 연구 성과

## Slide 35
정량 연구성과
(단위: 건)
구분 |  | 학술지 |  | 학술대회 |  | 특허 |  | 기술이전 /실용화 | 시제품 | S/W 등록 | 기술문서
 |  | 국제 | 국내 | 국제 | 국내 | 국제 | 국내 |  |  |  | 
1차년도 (2023년) | 계획 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | 3 | - | - | - | -
 | 달성 | 6 | 6 | 17 | 31 |  | 2 |  |  |  | 
2차년도(2024년) | 계획 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | 3 | - | - | 1 | -
 | 달성 | 6 | 6 | 7 | 17 |  | 3 |  |  | 1 | 
3차년도(2025년) | 계획 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1
 | 달성 | 6 (+4 예정) | 7 (+2 예정) | 18 | 23 (+13 예정) |  | 2 (+2 예정) | 2 | 2 | 2 (+1 예정) | (3 예정)
4,5차년도(2026-7년) | 계획 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | 3 | - | - | - | -

## Slide 36
무인이동체 원천기술 개발사업
탐지 및 인식 연구단 총괄
Advanced Detection and Recognition Technology Development for Unmanned Vehicles
경청해 주셔서 감사합니다